## Slide 1: Применение тепловых насосов для объектов социальной инфраструктуры

## Slide 2
Our History
Промышленные объекты
Тепловой насос
Объекты социальной инфраструктуры
Коттеджные объекты

## Slide 3: Типы объектов социальной инфраструктуры
Our History
Детские сады
Социальная инфраструктура
Школы
Футбольные поля
Парки
Церкви
Ледовые арены

## Slide 4: Особенности социальных объектов
Детские сады
Школы
Уход от перегретых радиаторов и холодных полов
Контроль температуры системы ГВС и антибактериальная защита
Безопасность системы, надежность и независимость
Снижение затрат и повышение энергоэффективности системы
Потребности:

## Slide 5: Особенности социальных объектов
Детские сады
Школы
Применение эффективных низкотемпературных отопительных приборов и теплых полов
Встроенная в тепловой насос антибактериальная защита и контроль температуры ГВС
Срок службы теплового насоса более 20 лет, без выделения СО2 и рисков пожара.
Максимальная энергоэффективность
Решения:

## Slide 6: Особенности социальных объектов
Ледовые арены
Постоянное охлаждение льда арены
Увеличение эффективности решения
Потребности:

## Slide 7: Особенности социальных объектов
Ледовые арены
Нагревание воды ГВС и отопление за счет охлаждения льда
Снижение затрат на отопление и ГВС, а также снижение затрат на работу холодильной установки арены
Решение:

## Slide 8: Особенности социальных объектов
Футбольные поля
Нагревание газона для всесезонной игры
Отопление спортивных зданий и нагревание воды ГВС
Снижение затат
Потребности:

## Slide 9: Особенности социальных объектов
Футбольные поля
Применение теплового насоса позволяет эффективно нагревать больше площади
При отсутствии необходимости нагревания газона под полем может быть смонтирован коллектор для отопления помещений
Тепловой насос позволяет достичь максимальной эффективности
Решение:

## Slide 10: Особенности социальных объектов
Парки
Минимальное воздействие на окружающую среду, без выбросов СО2 и шума.
Осуществление отопления, ГВС и охлаждения зданий труднодоступных для подведения тепловых сетей или газа
Снижение затрат
Потребности:

## Slide 11: Особенности социальных объектов
Парки
Экологичный и бесшумный источник тепловой энергии на базе теплового насоса
Для работы теплового насоса требуется только подведение электрической энергии
Снижение затрат электроэнергии до 75%.
Решения:

## Slide 12: Особенности социальных объектов
Церкви
Контроль над микроклиматом для сохранения исторических и религиозных ценностей и предметов
Эстетическая сохранность интерьера
Снижение затрат на отопление
Потребности:

## Slide 13: Особенности социальных объектов
Церкви
Отопление и охлаждение одной системой на базе теплового насоса позволяет наиболее «деликатно» поддерживать микроклимат
Применение теплого пола и теплового насоса более эффективно из-за особенности напольного покрытия
Решение:

## Slide 14: Школа «Вершинино», Россия, Томск
Our History
Our History
Характеристика здания:
Площадь = 1454 м2,
Система отопления - теплый водяной пол
Оборудование:
2 х DHP-R 42
Вертикальные геотерм. зонды (28 шт., h = 43 м).
Эффективность:
SPF = 3,8 ед. (73% экономии)
Окупаемость = 6-8 лет.
Затраты = 5 923 486 руб.
Эксплуатация = 244 000 руб. в год.

## Slide 15: Детский сад «Солнечный Зайчик», Россия, Томск
Our History
Our History
Характеристика здания:
Площадь = 1500 м2,
Система отопления - теплый водяной пол
Оборудование:
3 х DHP-R 42
Вертикальные геотерм. зонды
(24 шт., h = 100 м)
Эффективность:
SPF ~ 4 ед. (75% экономии)
Окупаемость = 5-6 лет.
Затраты = 9 000 000 руб.
Эксплуатация = 215 937 руб. в год.

## Slide 16: Ледовый дворец «Lofbergsarena», Швеция, Карлстад
Our History
Our History
Характеристика здания:
Площадь = 10 000 м2,
Система отопления, охлаждения – воздушная
Оборудование:
6 х DHP–R 42
Источник – лед
(установлено в 2008 году)
Эффективность:
45% экономии с предыдущей системой
Окупаемость = 5-7 лет.
Эксплуатация = 4 805 000
руб. в год.
До реконструкции = 8 737 000 руб. в год.
6-ая в Швеции хоккейная арена
на 8 650 человек.

## Slide 17: Филёвский парк «Игровой центр», Россия, Москва
Our History
Our History
Характеристика здания:
Площадь = 150 м2,
Система отопления - фанкойлы
Оборудование:
1 х DHP–AQ 13
Источник - воздух
Эффективность:
SPF = 2,5 ед. (60 % экономии)
Окупаемость = 8-9 лет.
Затраты ~ 800 000 руб.
Эксплуатация = 40 480 руб. в год.

## Slide 18: Футбольное клуб «Винтерторн», Англия, Северный Линкольншир
Our History
Our History
Характеристика здания:
Площадь = 576 м2,
Система отопления - теплый водяной пол
Оборудование:
2 х DHP–R 26
Горизонтальный коллектор
= 2000 пм.
Эффективность:
Экономия = 50%
Окупаемость = 4-5 лет.

## Slide 19: Церковь «Вознесения Девы Марии», Польша, Красник
Our History
Our History
Характеристика здания:
Площадь = 600 м2,
Система отопления - теплый водяной пол
Оборудование:
2 х DHP–L 12
Вертикальные геотерм. зонды
(15 шт. h = 100 м)
Эффективность:
За счет применения системы теплового пола и экономия составила 8,5 раз.
Эксплуатация до = 383 000 руб. в год.
Эксплуатация после =
= 45 000 руб. в год.

## Slide 20: Благодарю за внимание!
Андрей Осипов
Руководитель направления тепловые насосы ООО «Данфосс»
+7 (916) 382 06 25
+7 (495) 792 57 57 *1525
Osipov@danfoss.ru