## Slide 1: Проектное решение сетевой СЭС на 50кВт. ООО «КЗ «Ростсельмаш» г.Ростов-на-Дону
Менеджер направления альтернативная энергетика по ЮФО
Тоноян Леон

## Slide 2
Этапы реализации проекта
Понимание потребности заказчика
Инженерное решение
Возможность капиталовложений
Расчет экономики проекта
Разъяснительная работа
Осуществление проекта
Февраль 2020г, состоялся первичный контакт по телефону с сотрудником департамента энергетики завода РСМ. В марте 2020г. посещение завода и обстоятельный разговор о задачах будущей СЭС и наших возможностях решения этих задач.
Первичный контакт с заинтересованным лицом
1
В ноябре 2020г. проведен тендер на поставку инверторов, крепежной конструкции, коннекторов, кабеля и монтажных работ. Победителем признан интегратор ФДС Энергон.
Проведение тендера на инверторы и монтаж СЭС
5
С марта по август было создано пять расчетов СЭС мощностью от 15кВт до 600кВт, под разные объекты на заводе с разными задачами.
Предоставление расчетов по предварительным ТЗ
2
Март 2021г, Завершение монтажа и пусконаладочных работ, подписание Акта приема-передачи, сдача СЭС 50кВт заказчику.

## Slide 3
Принципы работы сетевой СЭС
Сетевая электростанция может функционировать исключительно при наличии сетевого подключения. Сеть необходима для создания опорного напряжения, питания нагрузки в случае недостатка солнечной энергии и импорта выработанной электроэнергии при ее избытке.
В случае аварии в сети, сетевой инвертор также перестает генерировать электроэнергию. Это связано с обеспечением безопасности при проведении ремонтных работ на линии.

## Slide 4
Сценарии работы сетевой СЭС
Первый сценарий работы: экспорт есть, генерация превышает потребление ЭЭ потребителя.
Экспорт избытка электроэнергии. Энергия от солнечных модулей (1) через инвертор (2) обеспечивает работу нагрузки (3), излишки экспортируются в сеть (4).
1

## Slide 5
Сценарии работы сетевой СЭС
Запрет на экспорт электроэнергии.
В случае, когда выработка превышает потребление – инвертор уменьшает выработку путем смещения рабочей точки ВАХ. В сеть энергия не поступает. Из сети энергия не потребляется.
Для контроля запрета экспорта энергии применяется дополнительное устройство диспетчера экспорта энергии (ЕРМ).
2
Второй сценарий: экспорта нет, генерация выше потребления.

## Slide 6
Сценарии работы сетевой СЭС
Подкачка электроэнергии из сети.
При недостатке (или отсутствии) энергии от солнечных модулей (1), нагрузка (3) получает недостающую энергию из сети (2).
3
Третий сценарий: экспорт не критичен, генерация меньше потребления.

## Slide 7
История вариантов расчетов сетевой СЭС

## Slide 8
История вариантов расчетов сетевой СЭС

## Slide 9
История вариантов расчетов сетевой СЭС

## Slide 10
История вариантов расчетов сетевой СЭС

## Slide 11
Варианты расположения фотоэлектрической системы на кровле здания.
Расчет потерь при затемнении

## Slide 12
Линейная схема подключения

## Slide 13
Схема подключения инверторов к сети заказчика
т

## Slide 14
Расчет внутренней нормы доходности (IRR)

## Slide 15
Установленное оборудование на объекте.
Комплект
Фотоэлектрический солнечный модуль, 132 изделия
.
Инвертор Grid, 2 изделия

## Slide 16
Проектная документация

## Slide 17
Разработка конструкции крепления ФЭСМ без нарушения герметичности крыши.
.

## Slide 18
Делопроизводство
Согласно нормативно-правовой базе делопроизводства и документационного обеспечения, за период с февраля 2020г. по март 2021г., было создано 67 документов.
Со стороны ООО «КЗ завод «Ростсельмаш» было создано 29 документов:
Техническое Задание (ТЗ) – 3 документа.
Приложение к ТЗ – 8 документов.
Запросы с официальным регистром - 4 документа.
Запросы на предоставление правообладания, сертификации, соответствия ГОСТу – 14 документов.
Со стороны компании Энергон было создано и предоставлено заказчику 38 документов:
Научно-Технические (КП) – 7 электронных документов.
Нормативные (Сертификаты продукция/право деятельности, соответствие стандартам) – 6 документов.
Распорядительные (приказы, постановления, решения) - 7 документов.
Организационно-правовые - 6 документов.
Учетно-Расчетные (бухгалтерские) – 4 документа.
Кадровые (списочный состав, личные карточки) – 3 документа.
Ответы на запросы согласно регламентам завода – 5 документов.
.

## Slide 19
Фото кровли Цеха МСЦ-8 (механосборочный цех) и АБК (административно-бытовой комплекс), март 2021г., монтаж ФЭСМ.
.

## Slide 20
Фото кровли Цеха МСЦ-8 (механосборочный цех) и АБК (административно-бытовой комплекс), март 2021г, монтаж ФЭСМ.
.

## Slide 21
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ