## Slide 1
Солнечные коллекторы FKF / FINO и защита гелиосистемы от
воздушных пробок и перегрева
(Drain Back system)

## Slide 2
Плоские солнечные коллекторы FKF
SOLAR-LINE
Немецкое качество
Готовые решения
Новейшие технологии:
- Универсальный коллектор
- Меандровый абсорбер
- Система Drain Back
- Модульная система
Сертификаты TUV, SK, DG, BE

## Slide 3
SOLAR-LINE
Плоские солнечные коллекторы FKF- 200/ 240/ 270-V/ H предназначены для преобразования солнечного излучения в тепловую энергию. Устанавливаются вертикально к горизонту. Относительно горизонтальной плоскости могут быть установлены под углом от 20 до 70 градусов.
Данные коллекторы имеют алюминиевый абсорбер, у которого сзади приварен медный теплообменник типа “меандр” (однотрубная змейка с уклоном под слив). Такой тип теплообменника обеспечивает качественный теплосъём и слив оставшегося теплоносителя. Коллекторы FKF могут быть установлены на крышу, на плоское основание, или на стену при помощи консолей.
Условные обозначения:
1 - Змеевик (“меандр”) из медной трубы Ду 8 мм (приварен
ультразвуковой сваркой к алюминиевому абсорберу для
улучшения теплопередачи).
2 - Сборный коллектор из медной трубы Ду 22 мм.
3 - Алюминиевый абсорбер с нанесенным на него
высокоселективным покрытием (вакуумный способ нанесения).
4 - Задняя крышка из структурированного алюминия.
5 - Вулканизированный EPDM профиль для гибкого крепления
защитного стекла в алюминиевую раму.
6 - Несущая рама из алюминиевого профиля.
7 - Специальное стекло ESG (повышенная прозрачность и
ударостойкость).
8 - Гильза для датчика температуры Ду 8 мм.
Плоские солнечные коллекторы FKF

## Slide 4
SOLAR-LINE
Условные обозначения:
1 – Несущая рама из алюминиевого профиля.
2 – Теплоизоляция толщиной 40 мм.
3 – Задняя крышка из алюминиевого листа.
4 – Абсорбер с высокоселективным
покрытием.
5 – Специальное гелиостекло ESG.
6 – Уплотняющий профиль EPDM.
7 – Уплотняющий профиль EPDM.
8 – Труба сборного коллектора Ду 22 мм.
Плоские солнечные коллекторы FKF
Конструкция коллектора (сечение)

## Slide 5
SOLAR-LINE
Плоские солнечные коллекторы FKF
Конструкция EPDM-уплотнений
1. Специальный резиновый уплотнитель, расположенный на кромке корпуса.
2. Прочно закрепленный EPDM-уплотнитель герметизирует защитное стекло сверху.
3. Дополнительный дренажный канал, расположенный между уплотнениями.
4. Проклейка EPDM-уплотнителя по специальной технологии.
Контролируемая вентиляция корпуса обеспечивает необходимый воздухообмен.
4 уровня защиты от попадания воды внутрь коллектора

## Slide 6
Материал абсорбера и змеевика
SOLAR-LINE
Медь (Cu-Cu)
Алюминий (Al-Al)
Медь – Алюминий (Cu-Al)
Плоские солнечные коллекторы FKF

## Slide 7
Технологии производства абсорбера
SOLAR-LINE
Плоские солнечные коллекторы FKF

## Slide 8
Конструктивные особенности и преимущества
Змеевик абсорбера соединён с пластиной абсорбера с помощью ультразвуковой сварки, которая создаёт прочное соединение и увеличивает площадь контакта, что обеспечивает
высокие значения теплосъёма с пластины абсорбера (длина сварных швов около 24,5 м).
Коллекторы FKF
SOLAR-LINE
Плоские солнечные коллекторы FKF
Другие коллекторы

## Slide 9
Конструктивные особенности и преимущества
Змеевик абсорбера имеет форму «Меандр», что обеспечивает высокую надёжность работы коллекторов FKF за счёт уменьшения количества паяных соединений трубок между собой.
Паяные соединения, работающие в условиях перепада температур и повышенного давления, испытывают значительные нагрузки, что снижает общую надёжность системы.
Коллекторы FKF («меандр»)
SOLAR-LINE
Плоские солнечные коллекторы FKF
Другие коллекторы
Всего 2 паяных соединения
До 24-х паяных соединений

## Slide 10
Конструктивные особенности и преимущества
Змеевик абсорбера имеет форму «Меандр», что обеспечивает равномерный отбор тепла от абсорбера, и оптимальное распределение теплоносителя в коллекторном поле, состоящем из нескольких коллекторов. Это повышает КПД системы, и её тепловую мощность.
Рассмотрим пример соединения в коллекторное поле трёх коллекторов FKF («меандр»), и трёх коллекторов другого производителя, имеющих змеевик формы «арфа».
В этом случае гидравлические тракты коллекторов FKF («меандр») окажутся соединёнными параллельно, а гидравлические тракты других коллекторов («арфа») – соединёнными последовательно.
Коллекторы FKF «меандр»
SOLAR-LINE
Плоские солнечные коллекторы FKF
Другие коллекторы «арфа»

## Slide 11
«Меандр»
«Арфа»
SOLAR-LINE
Плоские солнечные коллекторы FKF
Гидравлическое соединение коллекторов FKF
Конструктивные особенности и преимущества

## Slide 12
Эффективность
Кол-во коллекторов
SOLAR-LINE
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Wirkungsgrad Mäanderkollektor | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Wirkungsgrad Harfenkollektor | 0.8 | 0.792 | 0.784 | 0.776 | 0.768 | 0.76
«Меандр» - коллекторы FKF
«Арфа» - другие производители
Плоские солнечные коллекторы FKF
Гидравлическое соединение коллекторов FKF
Конструктивные особенности и преимущества

## Slide 13
SOLAR-LINE
Гидравлическое соединение коллекторов FKF
Плоские солнечные коллекторы FKF
Конструктивные особенности и преимущества
Гидравлическое сопротивление коллекторов FKF значительно меньше, чем у коллекторов других производителей.

## Slide 14
SOLAR-LINE
Тепловая производительность коллектора FKF
Плоские солнечные коллекторы FKF
Поступление 75…81% тепла
в систему

## Slide 15
Модельный ряд коллекторов FKF
SOLAR-LINE
FKF 270 V
FKF 240 V
FKF 270 H
FKF 240 H
FKF 200 V
FKF 200 H
Плоские солнечные коллекторы FKF
Коллекторы вертикальные – «V»
Коллекторы горизонтальные – «Н»

## Slide 16
SOLAR-LINE
До 15 коллекторов при последовательном подключении
Модульное коллекторное поле площадью до 43 м2
Возможен многорядный монтаж
До 8 коллекторов при одностороннем подключении
Гидравлическое соединение коллекторов FKF
Плоские солнечные коллекторы FKF

## Slide 17
SOLAR-LINE
Варианты монтажа коллекторов FKF
Встраивание в кровлю
На кровле (анкеры)
На бетонном основании
Настенная консоль
На кровле (крюки)
На кровле (доп. рама)

## Slide 18
SOLAR-LINE
Соединительные и монтажные элементы

## Slide 19
SOLAR-LINE
Примеры монтажа коллекторов FKF

## Slide 20
SOLAR-LINE
Гелиосистема с бойлером ГВС
без защиты от закипания

## Slide 21
SOLAR-LINE
Гелиосистема с бойлером ГВС
и защитой от закипания
Drain Back

## Slide 22
SOLAR-LINE
Принципиальная схема работы системы Drain Back

## Slide 23
SOLAR-LINE
Принципиальная схема работы системы Drain Back

## Slide 24
SOLAR-LINE
Принципиальная схема работы системы Drain Back

## Slide 25
SOLAR-LINE
Система защиты от закипания
Drain Back

## Slide 26
SOLAR-LINE
Станция Sol Box
Расположение системы Sol Box
(для гелиополя до 35 м2)

## Slide 27
SOLAR-LINE
Условные обозначения:
1 - плоский коллектор FKF V, вертикальный, с системой “меандр”,
адаптированный для самостоятельного слива теплоносителя;
2 - комплект переходов медная труба Ду 22 мм х НР 3/4” .
3 - комплект заглушек Ду 22 мм (2 шт.) для неиспользуемых
патрубков коллекторного поля.
4 - комплект гофротрубок Ду 22 мм на защелках, Ду 22 мм ( 2 шт.)
для соединения коллекторов между собой внутри поля.
5 - комплект крепления коллекторов к кровле:
5.1 - комплект креплений к скатной кровле на основе
универсальных анкеров;
5.2 - комплект креплений к плоской крыше на основе алюминиевой рамы;
6 - солнечная станция Sol Box;
7 - ёмкостный водонагреватель;
8 - группа безопасности ёмкостного водонагревателя по стороне
тракта санитарной воды.
Система защиты теплоносителя
Sol Box
(типа Drain Back)

## Slide 28
SOLAR-LINE
Станция Sol Box
Сравнение станции Sol Box и станции aeroFLOW VPM150
Станция aeroFLOW VPM150

## Slide 29
SOLAR-LINE
Сравнение станции Sol Box и станции aeroFLOW VPM150
Количество коллекторов (макс.), шт. | 15 | 6
 | SolBox | VPM150
Площадь гелиополя (макс.), м2 | 35 | 15
Напор насоса (максимальная высота), м | 11 | 6
Ограничение мощности (теплообм.), кВт | нет | 16
Кол-во гидравлич. схем в контроллере, шт | 27 | 1
Дополнительные функции в контроллере | да | нет
Оптимальное управление насосом (PWM) | да | нет
Повышенный расход электроэнергии | нет | да
Толщина теплоизоляции, мм | 50 | 10
Цена, (в относительных у.е.) | 1,0 у.е. | 1,0 у.е.

## Slide 30
SOLAR-LINE
Сравнение станции Sol Box и станции aeroFLOW VPM300
Количество коллекторов (макс.), шт. | 15 | 12
 | SolBox | VPM300
Площадь гелиополя (макс.), м2 | 35 | 30
Напор насоса (максимальная высота), м | 11 | 9
Ограничение мощности (теплообм.), кВт | нет | 16
Кол-во гидравлич. схем в контроллере, шт | 27 | 1
Дополнительные функции в контроллере | да | нет
Оптимальное управление насосом (PWM) | да | нет
Повышенный расход электроэнергии | нет | да
Толщина теплоизоляции, мм | 50 | 10
Цена, (в относительных у.е.) | 1,0 у.е. | 1,45 у.е.

## Slide 31: ООО «Хух ЭнТЕК РУС» 117623, Москва, ул. Мелитопольская 2-я, д. 4А, стр.40 Tel. +7 495 249 0459 E-Mail info@huchentec.ru · www.huchentec.ru
Благодарю за внимание!